8.1 Schlüter®-KERDI

Seramik yapıştırıcısına etkili ankrajı sağlamak için her 
iki yüzü elyafla kaplanmış, kılcal çatlakları örtmeye
yarayan, polietilenden üretilen su yalıtım membranı 
olan _____m2 Schlüter®-KERDI’yi temin edip,

■ ________________________dan yapılmış duvar

■  ______________________ dan yapılmış zeminin 
düz ve taşıyıcı yüzeyi üzerine buna uygun yapıştırıcı olan

■ tedarikçinin önerdiği

■  __________________________ tip yapıştırıcıyı
her tarafı kaplayacak şekilde sürüp, üretici talimatlarını 
dikkate alarak, usulüne uygun olarak yapıştırınız ve
daha sona da gereken sarkıntı ve bağlantıları yapıştırınız.

Boru geçiş ve zemindeki gider bağlantıları,

■ birim fiyata dahil edilecektir.

■ ayrı olarak faturalandırılacaktır (ödenecektir).

İhale alanları için yapı denetim onayı

■ gerekli değildir

■ sık kullanım aşınma sınıfındaki

■ A yoğun kullanılan ıslak hacimler

■ B yüzme havuzları, su depoları

■ C kimyasal kaynaklı aşınmalar

Materyal:___________________________ €/m2
İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

8.1 Schlüter®-KERDI-DS

Seramik yapıştırıcısına etkili ankrajı sağlamak için 
her iki yüzü elyafla kaplanmış, buhar yalıtımı sağlayan,
kılcal çatlakları örtmeye yarayan, polietilenden üretilen 
su yalıtım membranı olan _____m2 Schlüter®-KERDI-DS’yi
temin edip,

■ ________________________dan yapılmış duvar

■  ______________________ dan yapılmış zeminin düz ve
taşıyıcı yüzeyi üzerine buna uygun yapıştırıcı olan

■ tedarikçinin önerdiği

■  __________________________ tip yapıştırıcıyı
her tarafı kaplayacak şekilde sürüp, üretici talimatlarını
dikkate alarak usulüne uygun olarak yapıştırınız ve
daha sona da gereken sarkıntı ve bağlantıları yapıştırınız.

Boru geçiş ve zemindeki gider bağlantıları,

■ birim fiyata dahil edilecektir.

■ ayrı olarak faturalandırılacaktır (ödenecektir).

Tanıtılan alanlar için yapı denetim onayı

■ gerekli değildir

■ sık kullanım aşınma sınıfındaki

■ A yoğun kullanılan ıslak hacimler

■ C kimyasal kaynaklı aşınmalar

Materyal:___________________________ €/m2
İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

8.1 Schlüter®-KERDI-FLEX

Her iki yüzü elyafla kaplanmış polietilenden üretilmiş 
ve oldukça esnek su yalıtım membranı olan
 _____metre Schlüter®-KERDI-FLEX’i

■ darbe gören esnek bağlantı yerlerinin

■ esnek zemin/duvar bağlantılarının

■ esnek bağlantı yerlerinin izolesi için temin edip,
yüzey izolesi olan Schlüter®-KERDI’nin parçalarına
üretici talimatlarını dikkate alarak usulüne uygun 
olarak yapıştırınız.

Schlüter®-KERDI-FLEX’in eni:

■ 12,5 cm ■ 25 cm

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

8.1 Schlüter®-KERDI-KEBA

Her iki yüzü elyafla kaplanmış polietilenden üretilmiş 
ve oldukça esnek su yalıtım membranı olan
_____metre Schlüter®-KERDI-KEBA’yı

■ darbe gören bağlantı yerlerinin

■ zemin/duvar bağlantılarının

■ bağlantı yerlerinin izolesi için temin edip,
yüzey izolesi olan Schlüter®-KERDI’nin sabit parçalarına
üretici talimatlarını dikkate alarak usulüne uygun 
olarak yapıştırınız.

İç ve dış kenarlar,

■ birim fiyata dâhil edilecektir.

■ ayrı olarak faturalandırılacaktır (ödenecektir).

KERDI-KEBA’nın eni:

■ 8,5 cm ■ 12,5 cm ■ 15 cm

■ 18,5 cm ■ 25 cm

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

8.1 Schlüter®-KERDI-KM

Her iki yüzü elyafla kaplanmış polietilen boru 
manşonu olan_____adet Schlüter®-KERDI-KM’yi 
temin edip, üretici talimatlarını dikkate alarak usulüne 
uygun olarak yapıştırınız.

Materyal:_______________________ €/adet

İşçilik ücreti: _________________________ €/adet

Toplam fiyat: ___________________ €/adet