8.6 Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Üstüne zemin düzeyinde fayans döşenebilen, tekerlekli
sandalyeye dayanıklı, altında trapez formunda tutturucusu
bulunan, genişletilmiş polistiren sert köpükten yapılmış
ve eğilimli duruşu >%2 olarak belirlenen duş teknesi
elementi olan ___ adet Schlüter®-KERDI-SHOWER-T,

■   90 x  90 cm

■ 100 x 100 cm

■ 120 x 120 cm

■ 150 x 150 cm 
ebatlarında (uzunlamasına 180 x 90 cm olan rampalar hariç)
temin edilip, seramik yapıştırıcısına etkili ankrajı sağlamak için
her iki yüzü özel elyaf örgüyle kaplanmış polietilenden
üretilen kılcal çatlakları örtmeye yarayan, sisteme dâhil olan
polietilen- su yalıtım manşeti Schlüter®-KERDI ile üretici
talimatı dikkate alınarak usulüne uygun yapıştırılmalıdır.
Ürün Kodu:___________________________

Materyal:___________________________ €/adet

İşçilik ücreti: _____________________________ €/adet

Toplam fiyat: ______________________ €/adet

8.6 Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Üstüne zemin düzeyinde fayans döşenebilen, tekerlekli
sandalyeye dayanıklı, altında trapez formunda tutturucusu
bulunan, genişletilmiş polistiren sert köpükten yapılmış
ve eğilimli duruşu >%2 olarak belirlenen 2 parçalı duş teknesi
elementi olan ___ adet Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC,

■   90 x   90 cm

■ 100 x 100 cm

■ 120 x 120 cm

■ 150 x 150 cm

■   90 x 180 cm
ebatlarındaki (uzunlamasına 180 x 90 cm olan rampalar hariç),
sifon gövdesi ve atık su borusunun yerleştirildiği ve sisteme dâhil
olan 2 parçalı denkleştirici tahta temin edilip, seramik
yapıştırıcısına etkili ankrajı sağlamak için
her iki yüzü özel elyaf örgüyle kaplanmış polietilenden
üretilen kılcal çatlakları örtmeye yarayan, sisteme dâhil olan
polietilen- su yalıtım manşeti Schlüter®-KERDI ile üretici
talimatı dikkate alınarak usulüne uygun yapıştırılmalıdır.
Ürün Kodu:___________________________

Materyal:___________________________ €/adet

İşçilik ücreti: _____________________________ €/adet

Toplam fiyat: ______________________ €/adet

8.6 Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

Seramik yapıştırıcısına etkili ankrajı sağlamaya yarayan,
her iki yüzü özel elyaf örgüyle kaplanmış polietilenden
üretilen kılcal çatlakları örtmeye yarayan, 
10 m2 polietilen-su yalıtım manşeti Schlüter®-KERDI ve
her iki yüzü elyafla kaplanmış polietilen folyodan üretilen, aralıkların ve
zemin/duvar bağlantıları için kullanılan 10 metre su yalıtım membranı
Schlüter®-KERDI-KEBA ve her iki yüzü elyafla kaplanmış
polietilen folyodan üretilen kenarların izolesi için kullanılan
2 adet Schlüter®-KERDI-KERECK ve her iki yüzü elyafla
kaplanmış, delik çapı 22 mm olan 2 adet Schlüter®-KERDI-KM
polietilen boru manşonu ve Schlüter®-KERDI şeritlerinin fazlalıklarının
yapıştırılması ve izolesi için kullanılan, solvent içermeyen
akrilik dispersiyon bazı ve çimento reaktif tozu bazında
iki bileşenden oluşan 2 adet Schlüter®-KERDI-KERECK
izolasyon yapıştırıcısı ve 1 adet Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE
ve DN 40/DN 50 (40/50 mm) drenaj destekli entegre
koku giderici kapaklı 1 adet Schlüter®-KERDI-DRAIN- sifon
ve 10x10 cm ebatlarında paslanmaz çelik ızgaralı
gömme sifon takımından oluşan su yalıtım seti olan___ adet
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK,
■ 1,0 m x 1,0 m kadar olan zemin düzeyindeki duşlar için

■ 2,0 m x 2,0 m kadar olan zemin düzeyindeki duşlar için
temin edilip ile üretici talimatı dikkate alınarak
usulüne uygun monte edilmelidir.

Ürün Kodu:___________________________

Materyal:___________________________ €/adet

İşçilik ücreti: _____________________________ €/adet

Toplam fiyat: ______________________ €/adet