9.2 Schlüter®-BEKOTEC-F

_____m2

■ _____ses ve ısı yalıtım

■ _____ısı yalıtım

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F’nin altına döşemek için
temin edip, yeterince düz olan zemin altına usulüne
uygun olarak döşeyiniz.

■ Mineral elyaf, Tip:_ ____________________

■ Polistiren, Tip:_______________________

■ Ekstrüde sert köpük, Tip:__________

■ Cam köpük, Tip:_____________________

Sıvı şap kullanılacaksa, yüzeyi tamamen kapatacak
şekilde döşenen yalıtım levhalarının üstü, varsa bir
ayırıcı-PE ile kapatılmalıdır.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

Schlüter®-BEKOTEC-EN’in altına döşemeye yarayan
ve kapalı hücreli polietilen köpükten oluşan 5 mm
kalınlığında bir yürüme sesi yalıtımı olan
 _____m2 Schlüter®-BEKOTEC-BTS 510 temin edip
yeterince düz olan yapı alt zemine döşeyiniz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

75 mm’lik kare kesitlerinde boruların döşenmesini mümkün
kılan, arkası kesik 23 mm yükseklikte kabarcıklar bulunan
ve değişimli olarak 109 adet Ø 65 mm büyük kabarcık ve
110 adet Ø 20 mm küçük kabarcıkların bulunduğu
polistiren kabarcıklı termoformdan oluşan kabarcıklı şap
levhası olan_____m2 Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F.

Levhalar arası bağlantı, dış kenarda bulunan her bir
kabarcık dizininin birbirine geçirilmesi ile sağlanır ve
bunların 1,2 m x 0,9 m = 1,08 m2’lik kullanım
alanını usulüne uygun şekilde döşeyiniz ve daha
sonra kenar alanlarını, varsa dengeleme levhası
Schlüter®-BEKOTEC-ENFG kullanarak kesiniz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

Altı ve üstü kendinden yapışkanlı, kalınlığı 8 mm 
ve yüksekliği 80 mm destek ayağı bulunan, kapalı
hücreli polietilen köpükten yapılan, kenar izole şeridi
olan _____m Schlüter®-BEKOTEC-BRS 808KSF
açılan duvar veya sabitlenmiş yapı parçalarına yerleştiriniz.

Kenar şeridinin yapışkan tarafı, kabarcıklı şap levhası
altına yerleştirilmeli ve levhanın alt kısmı ile bağlanmalıdır.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

Kapalı hücreli polietilen köpükten oluşan, kenarı sert plastik ile
kaplanmış ve 10 mm kalınlığında, kendinden yapışkanlı kenarı
olan genleşme derz profili_____m Schlüter®-DILEX-DFP kapı
alanına yerleştiriniz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Yükseklik: ■ 60 mm ■ 80 mm ■ 100 mm

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

Kalite kontrollü, yüksek ısıya dayanıklı, yüksek kaliteli
PE-RE plastikten yapılmış ve Schlüter-BEKOTEC
kabarcıklı şap levhası içine en uygun şekilde
döşenmeye yarayan, oldukça esnek 14x2 mm bir ısı
borusu olarak_____m Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
temin edip, usulüne uygun şekilde döşeyiniz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Model: _________ Ürün kodu:_______________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

_____m2

■ CT-C25-F4 (ZE 20) sertleşme sınıflı
çimento şapı

■ geleneksel olarak uygulanmış

■ sıvı şap

■ CA-C25-F4 (AE 20) sertleşme sınıflı
kalsiyum sülfat şapı

■ geleneksel olarak uygulanmış

■ sıvı şap
veya benzeri özellikte olan şapı, 
polistiren levha Schlüter-BEKOTEC-EN’in kabarcıkları
üzerine en az 8 mm örtecek şekilde derzsiz olarak sürünüz
ve izole edip yüzeyini düzleştiriniz.
Duvar ve sabit yapı parça bağlantılarında ve de kapı geçiş
alanlarındaki ses köprülerine uygulanmaz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

Arkası kırlangıç kuyruğu şeklinde kesilmiş tırtıklı
yapısı olan arka yüzeyinde taşıyıcı örgü bulunan,
polietilen folyodan yapılmış gerilimleri nötralize eden
ve çatlakları örten ayırıcı şilte olarak _____m2 Schlüter®-DITRA
temin edip, hidrolik sertleştirici ince yatak harcı ile taşımaya
dayanıklı BEKOTEC-şapın üstüne yapıştırınız.

■ Schlüter®-DITRA’yı ayriyeten izolasyon
olarak uygulayınız. Burada boru geçişleri, zemin sifonları
duvar bağlantıları ve tüm ek yeri bağlantıları usulüne uygun
olarak Schlüter®-KERDI-BAND ile izole edilmelidir.

Bu işlemden doğacak ek masraflar

■ birim fiyatına dahil edilecektir.

■ ayrı olarak faturalandırılacaktır.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2

Kenarında
■ EKSN = Paslanmaz çelik

■ EKSN V4A = Paslanmaz çelik 1.4404 (V4A)

■ MKSN = Pirinç

■ AKSN = Alüminyumdan oluşan

metal profil bulunan ve trapez
formunda delinmiş sabitleştirici ayağı olan ve
U formunda profil odacıklara sabitleştirilmiş
sentetik kauçuktan yapılmış 11 mm eninde
esnek oynama alanı bulunan genleşme derz profili
olarak______m Schlüter®-DILEX-KS temin edip,
fayans döşeme işlemi esnasında üretici verilerini
dikkate alarak usulüne uygun monte ediniz.

Renk: ________________________________

Ürün kodu: _______________________________

Materyal: ____________________________€/m

İşçilik ücreti: ______________________________€/m

Toplam fiyat: _______________________€/m

Kenarı yeniden kazanılmış sert plastik PVC’den oluşan
ve trapez formunda delinmiş sabitleştirici
üçgenden oluşan ve yumuşak-CPE’den yapılmış
10 mm eninde esnek oynama alanı bulunan
genleşme derz profili olarak______ m Schlüter®-DILEX-BWB
temin edip, fayans döşeme işlemi esnasında üretici verilerini
dikkate alarak usulüne uygun monte ediniz.

Renk: ____________________________

Profil yüksekliği: _________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

Kenarı yeniden kazanılmış sert plastik PVC’den oluşan
ve trapez formunda delinmiş sabitleştirici
üçgenden oluşan ve yumuşak-CPE’den yapılmış
5 mm eninde esnek oynama alanı bulunan
genleşme derz profili olarak______ m Schlüter®-DILEX-BWS
temin edip, fayans döşeme işlemi esnasında üretici verilerini
dikkate alarak usulüne uygun monte ediniz.

Renk: ____________________________

Profil yüksekliği: _________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: ______________________ €/m

Kenarında alüminyum profil bulunan ve trapez
formunda delinmiş sabitleştirici ayağı olan ve
6 mm eninde plastik esnek oynama alanına tutturulmaya
yarayan profil odacıkları bulunan bir genleşme derz profili
olarak______m Schlüter®-DILEX-AKWS temin edip,
fayans döşeme işlemi esnasında üretici verilerini
dikkate alarak usulüne uygun monte ediniz.

Profil yüksekliği

(fayans kalınlığına göre): ____________mm

Renk: ________________________________

Ürün kodu: _______________________________

Materyal: ____________________________€/m

İşçilik ücreti: ______________________________€/m

Toplam fiyat: _______________________€/m

Zemin/duvar geçiş alanlarında kalıcı esnek bir kenar
derzi oluşturmak için geçmeli-yaylı bağlantısı bulunan
ve sert PVC’den yapılmış trapez formunda delinmiş
sabitleştirici ayağı ve 8 mm’ye kadar olan dikey
deformasyonların kapatılmasına yarayan
yumuşak-CPE-esnek alanı bulunan iki parçadan oluşan
esnek köşe profili olarak _____ m Schlüter®-DILEX-EK
temin edip, usulüne uygun olarak monte ediniz.
Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Renk: _____________________________

Profil yüksekliği: __________________________

Materyal: ____________________________€/m

İşçilik ücreti: ______________________________€/m

Toplam fiyat: _______________________€/m

Zemin/duvar geçiş alanlarında kalıcı esnek bir kenar
derzi oluşturmak için geçmeli-yaylı bağlantısı bulunan
ve sert PVC’den yapılmış trapez formunda delinmiş
sabitleştirici ayağı ve 8 mm’ye kadar olan deformasyonların
kapatılmasına yarayan yumuşak-CPE-esnek alanı bulunan
iki parçadan oluşan esnek köşe profili
olarak_____ m Schlüter®-DILEX-RF temin edip, usulüne uygun
olarak monte ediniz.

Üreticinin uygulama önerileri dikkate alınmalıdır.

Profil yüksekliği U: ________________________mm

Profil yüksekliği O: ________________________mm

Renk: _____________________________

Ürün kodu: ____________________________

Materyal:___________________________ €/m

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m

Toplam fiyat: _______________________€/m

_____m2

■ Fayans

■ Doğal taş levhası

■ Suni taş levhası

..........cm x ..........cm ebatlarında

Model: _________ Ürün kodu:_______________
temin edip, usulüne uygun şekilde ince yatak
metodunda hidrolik sertleştirilmiş ince yatak harcı
ile Schlüter®-DITRA üstüne döşeyiniz ve ince yatak
harcı sertleştikten sonra derzleri doldurunuz.

Üreticinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.

Materyal:___________________________ €/m2

İşçilik ücreti: _____________________________ €/m2

Toplam fiyat: ______________________ €/m2